Darstellung von 2-Iodbiphenyl

Präparat Nr. 1 von 10

1. Reaktionstyp: 1. Diazotierung	2. Sandmeyer-Reaktion

C12H11N									       C12H9I

M = 169.23 g/mol							      M = 280.10 g/mol

2-Aminobiphenyl							      2-Iodbiphenyl

2. Berechnung des Ansatzes:

Es sollten 10.00 g (59.1 mmol) der Unterschusskomponente 2-Aminobiphenyl eingesetzt werden. Die Umrechnung des Literaturansatzes[1] ergab folgenden Ansatz:

| 2-Aminobiphenyl | 59.1 mmol | 10.00 g |
| --- | --- | --- |
| konz. Salzsäure |  | 24.0 ml |
| Natriumnitrit | 67.0 mmol | 4.62 g |
| Kaliumiodid | 116.7 mmol | 19.37 g |
| Wasser |  | 340 ml |

3. Durchführung [2] :

In einem 500 ml-Dreihalskolben mit KPG-Rührer, Tropftrichter und Tieftemperatur-thermometer wurde eine Lösung von 10.00 g (59.1 mmol) 2-Aminobiphenyl in 144.0 ml 2 N Salzsäure vorgelegt und mit einer Eis-Kochsalz-Kältemischung auf unter 0 °C abgekühlt. Es wurden 4.62 g (67.0 mmol) Natriumnitrit in 20.0 ml Wasser zugetropft. Dabei stieg die Temperatur des Reaktionsgemisches auf 20 °C an und die Lösung färbte sich violett. Nach vollständiger Zugabe der Natriumnitritlösung wurde die Reaktionslösung noch 45 Minuten bei 0 °C gerührt. Anschließend wurde die Reaktionslösung in eine Lösung von 19.37 g (116.7 mmol) Kaliumiodid in 200.0 ml Wasser gegeben und über Nacht gerührt.

Die Reaktionslösung wurde zunächst viermal mit Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden im Anschluss dreimal mit 3 N Salzsäure, je einmal mit gesättigter Natriumcarbonatlösung, mit Wasser, mit 10 %iger Natriumthiosulfatlösung, mit Wasser und abschließend mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen. Nach dem Trocknen über Magnesiumsulfat wurde das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert und das Produkt an der Hochvakuumpumpe getrocknet. Als Rohprodukt wurden 20.00 g 2-Iodbiphenyl als dunkler Sirup erhalten. Zur Feinreinigung wurde fraktionierend destilliert. Das Produkt wurde bei einer Kopftemperatur von 120-122 °C bei 0.07 mbar als farblose Flüssigkeit erhalten.

4. Ausbeute:

16.55 g (59.1 mmol) = 100 %

15.80 g (56.4 mmol) = 95 % (Lit.[1]: 85 %)

5. Physikalische Daten des Produktes:

2-Iodbiphenyl

| Siedepunkt | Brechungsindex |
| --- | --- |
| Literatur[1]: | 121-123 °C (0.07 mbar) | Literatur[2]: | nD20 = 1.3456 |
| Exp.: | 120-122 °C (0.07 mbar) | Exp.: | nD24 = 1.3434 |
|  | Umger.: | nD20 = 1.3454 |

6. Spektrenauswertung:

IR-Spektrum (NaCl, flüssig) ν [cm-1]: 3020 (=C-H-Valenz, Aromat), 1600, 1490 (Ringschwingung, Aromat), 770 (=C-H-Deformation, 1,2-disubstituierte Benzole).

1H-NMR (500 MHz, CDCl3):  [ppm] = 7.04 (ddd, 1H, H-4, 3J = 7.7 Hz, 3J = 7.7 Hz, 4J = 1.7 Hz), 7.32 (dd, 1H, H-6, 3J = 7.7 Hz, 4J = 1.7 Hz), 7.35-7.46 (m, 6H, H-5, H-8 – H-10), 7.98 (dd, 1H, H-3, 3J = 7.7 Hz, 4J = 1.2 Hz).

13C-NMR (125 MHz, CDCl3):  [ppm] = 98.62 (C-2), 127.63 (C-8, C-8’), 128.09 (C-5), 128.15 (C-10), 128.81 (C-4), 129.33 (C-9, C-9’), 130.10 (C-6), 139.58 (C-3), 144.26 (C-7), 146.71 (C-1).

7. Mechanismus [3 - 5]:

Im ersten Teil der Reaktion erfolgt eine Diazotierung des primären aromatischen Amins 1.

Zunächst bildet sich aus Natriumnitrit und Salzsäure das nitrosierende Agens in Form des Nitrosylchlorids, das das primäre Amin 2-Aminobiphenyl 1 am Stickstoffatom unter Abspaltung eines Chloridions elektrophil angreift. Das entstandene Kation 2 stabilisiert sich in der wässrigen Lösung durch Abgabe eines Protons, wobei ein Nitrosamin 3 gebildet wird. In Folge einer intramolekularen Protonenwanderung stellt sich ein Tautomeriegleichgewicht zum entsprechenden Diazohydroxid 4 ein. In der sauren Lösung wird das Diazohydroxid protoniert 5. Unter  Abspaltung von Wasser resultiert das Diazoniumsalz 6.

Das Diazoniumkation 6 ist durch den aromatischen Ring mesomeriestabilisiert. Im zweiten Teil der Reaktion erfolgt eine Sandmeyer-Reaktion.

Das Diazoniumkation 6 wird mit Kaliumiodid umgesetzt, wobei zunächst ein Diazoradikal 7 sowie ein Iodradikal gebildet werden. Das Iodradikal bildet mit einem in der Lösung vorhandenen Iodanion ein Diiodradikalanion, das in der Radikalkettenreaktion sowohl als Kettenstarter als auch als Kettenträger fungiert.

Der Kettenstarter reagiert mit dem Diazoniumkation 6 unter Iodabspaltung zu einem Diazoradikal 7, das unter Freisetzung von Stickstoff ein Arylradikal 8 bildet. Gleichzeitig reagiert Iod mit einem Iodanion zu einem Triiodidanion, das zusammen mit dem Arylkation das gewünschte Produkt 2-Iodbiphenyl 9 sowie den Kettenträger bildet. Die Radikalkettenreaktion verläuft weiter, bis ein Kettenabbruch durch Kombination zweier Radikale erfolgt.

8. Abfallentsorgung:

Die nach Extraktion mit Diethylether und die nach Waschen mit Salzsäure verbleibenden wässrigen Phasen wurden im Behälter für saure wässrige Lösungsmittelabfälle entsorgt. Die weiteren Waschlösungen wurden im Behälter für basische wässrige Lösungsmittelabfälle entsorgt. Das Trocknungsmittel wurde in den Feststoffbehälter gegeben. Das mittels Rotationsverdampfers abgetrennte Lösungsmittel wurde in dem Behälter für halogenfreie Kohlenwasserstoffe entsorgt.

9. Literatur:

[1]	R. Wu, J. S. Schumm, D. L. Pearson, J. M. Tour, J. Org. Chem. 1996, 61, 6906-6921.

[2]	Hausvorschrift.

[3]	T. Laue, A. Plagens, Namen- und Schlagwortreaktionen der organischen Chemie, 3. Aufl., Teubner, Stuttgart 1998, S. 94-96.

[4]	H. Beyer, W. Walter, Lehrbuch der Organischen Chemie, 24. Aufl., Hirzel Verlag, Stuttgart 2004, S. 621-622.

[5]	R. Brückner, Reaktionsmechanismen, 3. Aufl., Elsevier, München 2004, S. 247-248.

# Comments

Kopfzeile auf jede Seite, Name linksbündig, Datum rechtsbündig.

Für alle Fließtexte gilt: Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12, Blocksatz, 1.5 facher Zeilenabstand.

Name der  synthetisierten Verbindung

Laufende Päparatenumnmer

Die Zeichnug ist mit einem chemischen Zeichenprogramm zu erstellen. Z.B. MDL ISIS-DRAW. Auf die richtigen Bindungswinkel und die Schriftart (Times New Roman) ist zu achten.

Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen.

Angabe ist in hochgestellten Klammern, ohne vorangestelltes Leerzeichen

Tabellen ohne Rahmen!

Angaben in Gramm mit ZWEI Nachkomma-Stellen; Dezimalpunkt; Leerstelle zwischen Zahl und Einheit

Angaben im ml bei Chemikalien mit einer Nachkommastelle, außer Volumen ≤5ml, dann 2 Nachkommastellen

Angaben  < 0.1 mol in mmol mit einer Nachkommastelle; Angaben ≥ 0.1 mol in mol mit drei Nachkommastellen

Angaben  von Lösungsmitteln ohne Nachkommastelle

Kein Zeilenumbruch zwischen Zahl und Einheit; Festes Leerzeichen: Strg + SHIFT + Leertaste

IMMER festes  Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit

NICHT die Vorschrift abschreiben, SONDERN EIGENE  Beobachtungen aufschreiben

Es soll  im Passiv und in Vergangenheit geschrieben werden! Keine Personalisierungen (ich oder man)!!

Standard-formulierung, genau wie „aus einem Lösungsmittel umkristallisiert“ wird.

Weiße Kristalle sind SEHR selten, meistens sind diese FARBLOS

Literatur-stellen vor dem Satzzeichen

Bei Feststoffen ist der Schmelzpunkt anzugeben.

Die Formel zur Umrechnung des Brechungsindex bei verschiedenen Temperaturen ist im Organikum zu finden.

Feststoffe werden so angegeben: (KBr, fest)

Punkt nach den jeweiligen Angaben.

Kopplungskonstanten werden mit einer, Werte mit zwei Nachkommastellen angegeben!

Atome in der Formel sollten nach IUPAC oder einer anderen sinnvollen Nummerierung gekennzeichnet sein

Bei Multipletts wird immer der Bereich des Signals angegeben.

Siehe Kommentar 24.

Werte werden mit zwei Nachkommastellen angegeben!

Für den Mechanismus ist die einschlägige Literatur zu verwenden!! Präsens ist zu verwenden!

Die Strukturformeln sind per Hand ins Protokoll zu zeichnen (seperates Blatt)!

Nummer  der Verbindung FETT

Keinen Laborslang!! (z.B. NICHT HKW-Behälter, SONDERN Behälter für halogenierte Kohlenwasserstoffe)

Format für einen verwendeten ARTIKEL; auf FETT- und KURSIVSCHREIBWEISE und auf SATZZEICHEN ist zu achten!

Format für ein verwendetes BUCH; auf FETT- und KURSIVSCHREIBWEISE und auf SATZZEICHEN ist zu achten!